NOTA DE PRENSA

NAB show: EGATEL presentará en Las Vegas sus novedades en transmisores de TV de alta eficiencia y su nuevo smartLNB.

Destacamos: la serie 7900 de transmisores de alta potencia con un amplificador de 2U 19” refrigerado por líquido, que aumenta la potencia por rack hasta 17kWrms y el nuevo smartLNB 2.5 de menor tamaño y coste que su predecesor.

Ourense, España, 17 de abril. Egatel vuelve a NAB show que tendrá lugar entre el 24 y el 27 de Abril en Las Vegas Convention Center, US donde podrán visitarnos en el stand SU9810.

En esta edición se presenta la serie 7900 de transmisores de TV eficientes de alta potencia,  evolución de los primeros transmisores WHET (Wideband High Efficiency Transmitters) de refrigeración líquida, que introduce como principal novedad un amplificador de 2U 19” (modelo AUWH1200) con el que se pueden suministrar equipos de hasta 8,8KWrms con el  sistema de refrigeración integrado en el mismo rack.

Nuestros clientes y visitantes, como gran novedad, podrán conocer esta nueva serie de transmisores por medio de su visualización con gafas 3D en realidad virtual, pudiendo apreciar en gran detalle un ejemplo completo de un transmisor con 5 amplificadores, doble excitador y refrigeración integrada.

En media potencia, se mostrará la serie TUWH3000 xxx que entrega potencias de hasta 300 Wrms en sólo 3UR; con amplificadores de alto rendimiento con ventiladores externos y fuentes de alimentación redundantes, ofreciendo una fiabilidad, flexibilidad y calidad de servicio inmejorables.

La baja potencia sigue cubierta por las series compactas (1UR) TUWH1000 y RUWH1000 de transmisores y gapfillers de hasta 125 Wrms. Preparadas para trabajar en todos los estándares de TV Digital (DVB-T/T2, ATSC (3.0 ready) e ISDB-Tb) y que han sido especialmente diseñadas para cubrir las necesidades de instalaciones de baja potencia y con limitaciones de espacio. Incorporan un avanzado sistema de precorrección digital adaptativa y un potente cancelador de ecos multistandard, en el caso de los gapfillers SFN.

En el sector SatCOM se exhibirá la última generación 2.5 del ‘Smart LNB’, un equipo desarrollado para el operador de satélites Eutelsat. Este nuevo transmisor/receptor satelital destaca por su diseño simplificado, mucho más compacto y ligero (1/3 del peso inicial) y optimizado en coste para poder ofrecer los servicios de TV conectada vía satélite: HbbTV, Redes Sociales, operaciones de compra, consumo de contenidos a la carta, etc; así como aplicaciones Machine to Machine (M2M): e-health, Casa Conectada, Smart Metering, etc.

Sobre Egatel

Egatel, con sede en Ourense, España, fue fundada en 1992, está integrada en el Área de Servicios y Tecnología de COMSA Corporación, grupo referente en el sector de las infraestructuras y la ingeniería.

COMSA Corporación suma una facturación de más de 1.200 millones de euros, cuenta con una plantilla de más de más de 8.000 personas y presencia en 25 países. El grupo está organizado en tres áreas de negocio: Infraestructuras e Ingeniería, Servicios y Tecnología, y Concesiones y Energías Renovables.